## Slide 1: Notruf- und Überwachungsgeräte für alleine arbeitende Mitarbeiter
FACHTAGUNG
Erfa Groupe Ostschweiz

## Slide 2: Kurzinformation
REFERENT
Silvan Tognella
El-Ing. HTL
Geschäftsführer bei Leitronic AG (seit 1994)
FIRMA
Leitronic AG (seit 1969)
Standort: Zufikon
Entwicklung und Fabrikation industrieller Elektronik mit Schwerpunkt
  Spezialgeräte im Zentralenbereich ( 161, Prüfgeräte, Ausfallschutzsysteme)
  Telefonalarmgeräte (über 50‘000 Installationen)
    Personenschutz: EasyAlarm SENIOR
    Personenschutz: EasyAlarm MANDOWN
    Aufzugsnotruf: EasyAlarm ELEVATOR, EXICALL EN
    Babyphone per Telefon: bébétel (Festnetz- und Mobil-Betrieb)
  Verkehrsleittechnik (Ampelsteuerungen)
www.leitronic.ch

## Slide 3: Inhalt
Vorschriften (SUVA, SBA 150.d)
Überwachungsvarianten
Alarmmanagement
Sicherer Betrieb der Überwachungssyteme
Informationen zu EasyAlarm
Fragen

## Slide 4: Vorschriften (SUVA, SBA 150.d)
Gefahrenanalyse
Ermittlung der Gefahren am Arbeitsplatz
Ermittlung der wahrscheinlichen Verletzungen und kritischen Situationen
Ermittlung
  der maximalen Zeitspanne für Erste Hilfe
  des Zustandes des Verunfallten

## Slide 5: Maximale Zeitspanne für Erste Hilfe
Zeitspanne nur wenige Minuten  Kein Einzelarbeitsplatz zulässig
Zeitspanne ¼ bis 1 h  Kontinuierlich durch Überwachungsanlage Alarm wird automatisch ausgelöst
  beim Ausbleiben von Körperbewegungen
  durch horizontale Lage des Kontrollgerätes (Lagesensor)
Zeitspanne 1 bis 4 h  Periodisch durch Überwachungsanlage
  Alarm wird automatisch ausgelöst, wenn ein in vorgegebenen Zeitabständen ausgelöster Voralarm nicht quittiert wird (z.B. Reaktion auf das Klingeln des Telefons am Einzelarbeitsplatz)

## Slide 6: Kontinuierliche Überwachung
Alarmauslösung
automatisch durch Lagesensor
  temporär deaktivierbar (5min)
  permanent deaktivierbar
manuell mit Notruftaste
Hinweise:
Erfordert keinerlei Interaktion
Geeignet auch für grössere Objekte

## Slide 7: Lageüberwachung

## Slide 8: Periodische Überwachung
Präsenzüberwachung wird neu gestartet
    wenn Bewegung registriert wird
    wenn Funk-Taste betätigt wird
Voralarm
  Stufe 1: Signaltöne am Wählgerät
  Stufe 2: Aktivierung 230V-Schaltausgang (Drehlicht, Sirene)
Voralarm abgelaufen  Telefonalarm beginnt
Hinweise:
  Betätigung der Funk-Taste quittiert Alarm/Voralarm
  Erfordert Interaktionen der geschützten Person!
  Geeignet für kleinere Objekte (wegen der Voralarmsignalisation)
Piep

## Slide 9: Alarmmanagement
Interne Stellen (z. B. Zentrale, Portierloge, „paralleler Arbeitsplatz“)
    Identifikation (durch Klartextansage)
    Persönliche Gesprächsführung
    Empfangsbestätigung  Ersatzziele werden nicht angewählt
Externe Pikettzentrale oder Bewachungsorganisation (z. B. Certas, Securitas, Daru-Wache etc.)
    Protokollübertragung (z.B. Ademco Point ID)
Die Alarmorganisation muss gewährleisten, dass die alleine arbeitende Person innert nützlicher Frist, d.h. innerhalb der ermittelten Zeitspanne, Hilfe erhält!

## Slide 10: Sicherer Betrieb der Überwachungssyteme
Funktionskontrolle bei der Inbetriebnahme  Kontrolle der Empfangsverhältnisse! Bei grösseren oder mehrgeschossigen Überwachungsbereichen sind folgende Ergänzungen sinnvoll
  Einsatz von Funkrepeater
  Einsatz von mehreren Empfängern
Regelmässige Kontrolle während des Betriebes
  Alarmsensoren (Lagesensor, Notruftaste)
  Wählgerät (Kontrollanruf)
  Testalarm => Alarmorganisation
Schulung/Instruktion der involvierten Mitarbeiter

## Slide 11: Technische Angaben zu EasyAlarm
Analoges Telefonwahlgerät (mit sprachbegleiteter Benutzerführung)
  Wählt bis zu 9 Rufnummern
Verbindungsarten:
  Freisprechverbindung
    Individuelle Ansage / Alarmgrund / Instruktion für Alarmquittierung
  Pager-Alarm: numerisch
  Alarmprotokoll Ademco Point-ID
Alarmauslösung
  Lagesensor
  Präsenzüberwachung
  Notruf
  Netzausfallüberwachung
Zusatzfunktionen
  Fernwartung/Fernwirkung

## Slide 12: Ausführungsvarianten
Set 1: kontinuierliche Überwachung
  Wählgerät EasyAlarm EA-8-EXT
  externer Funkempfänger
  Totmann-Lagesensor (mit Gurt-Tragtasche)
    erweiterbar auf max. 3 Totmann-Lagesensoren
    erweiterbar mit Funk-Repeatern (mehr Funk-Reichweite)
Set 2: periodische Überwachung
  Wählgerät EasyAlarm EA-80-433 mit integriertem Funkempfänger
  Funk-Taste
  Bewegungsmelder
  230V-Euro-Stecker-Schaltausgang

## Slide 13: Telefonanschlussvarianten
Eigenständiger Anschluss Amt oder interner Teilnehmer
Bestehender Anschluss Teilen mit einem bestehenden Teilnehmer (Fax) => Durchschlaufen des Amtsanschlusses durch das Notrufgerät => Der Notruf hat Priorität und das Notrufgerät trennt bei Bedarf
Option: DECT GAP-Standard
Option: GSM-Interface
Falls kein Telefonanschluss vorhanden
Amt

## Slide 14: Zubehör für die lokale (Vor)-Signalisation
Netzgerät mit integrierter Sirene Schalldruck > 100dB
Netzgerät mit Eurostecker-Ausgang 230V-Verbraucher (z.B. Drehlicht)
DIN-Interface Relais-Schaltausgang 4A/230VAC

## Slide 15: Fragen / Demonstration
Informationsbroschüren liegen auf
Systemdemonstration (Mittagspause)
Nach der Tagung?
  Info-Line  056 648 40 40
  www.leitronic.ch
Referenzen