## Slide 1: Stand der Technik von Notrufeinrichtungen gemäss SE EN81-28
FACHTAGUNG
Schweizerischer Aufzugsverein
SAV-ASA

## Slide 2: Kurzinformation
REFERENT
Silvan Tognella
El-Ing. HTL
Geschäftsführer bei Leitronic AG seit 1994
FIRMA
Leitronic AG
Gründung: 1969
Standort: Zufikon
Entwicklung und Fabrikation industrieller Elektronik mit Schwerpunkt
  Spezialgeräte im Zentralenbereich ( 161, Prüfgeräte, Ausfallschutzsysteme)
  Telefonalarmgeräte
    Aufzugsnotruf: EasyAlarm ELEVATOR, EXICALL EN
    Personenschutz: EasyAlarm SENIOR, EasyAlarm MANDOWN
    Babyphone per Telefon: bébétel (Festnetz und Mobil-Betrieb)
  Verkehrsleittechnik (Ampelsteuerungen)
www.leitronic.ch

## Slide 3: Inhalt
Aufzugs-Notruf im Wandel der Zeit
Normen-Verlauf
Notrufablauf nach EN81-28
EN81-28 in der Praxis: Verfügbarkeit / Zuverlässigkeit
Service-Center-Lösung (Beispiel)
Notrufgerät aus Sicht des Montagebetriebes
Notrufgerät aus Sicht des Aufzugsbetreibers
Alarmierung über das GSM-Netz (Mobil-Netz)
Fragen

## Slide 4: Aufzugs-Notruf im Wandel der Zeit
Lokaler Alarm mit Glocke => Die Glocke hat sich als Notrufsymbol etabliert und ist in der Norm vorgeschrieben
Telefonhörer hinter zugänglicher Klappe Die Telefonnummer (intern/extern) wird durch die eingeschlossene Person selbst gewählt
Telefonhörer im Hotline-Modus Die Rufnummer ist in der Zentrale gespeichert => Automatische Wahl der Telefonnummer, sobald der Hörer abgehoben wird
Freisprechgerät
Verbesserung in Design und Bedienung, da in Tableau eingebaut
Stand heute: Freisprechgerät, welches die Bestandteile der Norm EN81-28 bzw. EN81-70 erfüllt und gegebenenfalls weitere Optionen bieten: Alarmierung von technischen Störungen, Fernwirkmöglichkeiten etc.

## Slide 5: Normen-Verlauf
Europäische Norm EN81-1/2 (1997)
  Nach Betätigung der Notrufauslöseeinrichtung dürfen keine weiteren Aktionen des eingeschlossenen Benutzers notwendig werden => Freisprechgerät
  Es muss ein Ersatzziel gewählt werden können => Mehrere Rufnummern erforderlich
  Bei Ausfall der Stromversorgung muss der Betrieb während einer ausreichenden Dauer gewährleistet sein (=> Eine Stunde)
Europäische Norm EN81-28 (2000/2003)
  Notruffilterung zur Verhinderung von unechten Notrufen => Missbrauchsunterdrückung
  Zyklischer Test (mind. alle 72h) => erhöhte Zuverlässigkeit
  Informationen im Fahrkorb => Sichtbare und hörbare Signale
Europäische Norm EN81-70 (2003)
  Zugänglichkeit von Aufzügen für Personen einschliesslich Personen mit Behinderung
A=490mm2
h=90cm

## Slide 6: Notrufablauf nach EN81-28
Eingeschlossene Person drückt Notruf-Taste
Notrufgerät signalisiert
    Akustisch: z. B. „Notruf aktiviert, dieser wird sofort bearbeitet“
    EN81-70: zusätzliche Anzeige durch gelbes Piktogramm
Notruffilterung verhindert unechte Notrufe => Notruf-Abbruch
    Aufzug in Entriegelungszone und Tür vollständig geöffnet
    Fahrkorb fährt und die Türen öffnen sich beim nächsten Halt
Verbindung mit der Notrufzentrale wird hergestellt
    Identifikation des Fahrkorbes
    EN81-70: Anzeige der Gesprächsannahme in der Kabine durch grünes Piktogramm
    Persönliche Gesprächsführung
    Empfangsbestätigung => Ersatzziele werden nicht angewählt
Notrufzentrale bietet Notdienst auf, der die eingeschlossene Person befreit
Tableau

## Slide 7: EN81-28 in der Praxis: Verfügbarkeit / Zuverlässigkeit
Das Notrufsystem muss sich immer in Betrieb befinden, damit der Aufzug bestimmungsgemäss benutzt werden darf
  Wichtig während Bauphase, wenn noch kein Amtsanschluss besteht => Alternative: Alarm über das GSM-Netz (Mobil-Netz)
  Wenn der Telefonanschluss nicht mehr zur Verfügung steht, muss der Aufzug ausser Betrieb genommen werden => Betreiber wird haftbar!
    z. B. der Betreiber kündigt den Anschluss oder zahlt die Rechnung nicht!
Die Notrufeinheit muss sich so häufig wie erforderlich bei einem Service-Center melden (min. alle 72h). Diese Anrufe müssen protokolliert werden. Die Anlage muss ausser Betrieb genommen werden, falls der Routine-Ruf ausbleibt => Meldung des Service-Centers an den Betreiber notwendig!
  Achtung: Falls der Telefonanbieter den Telefonanschluss sperrt, weil der Betreiber die Rechnung nicht bezahlt, ist die Ferneinwahl weiterhin möglich, abgehende Gespräche jedoch nicht => nur ein aktiver zyklischer Test bringt diese „schwarzen Schafe“ zum Vorschein!
Trotz Routine-Ruf ist eine wiederkehrende, manuelle Prüfung durch Betätigung der Notruftaste erforderlich => Sprachantwort der Notdienstes

## Slide 8: Service-Center-Lösung (Beispiel)
Die Service-Center-Lösung WinMOS basiert auf einem Windows-PC inkl. ISDN-Karte.
Das Verwaltungsprogramm beinhaltet:
Entgegennahme und Protokollierung von Notrufen (automatische Identifikation des Standorts und Ansteuerung der Piktogramme in der Kabine)
Automatisierte Ferneinwahl bei fälligen Rückrufen nach einem Notruf
Verwaltung der Routine-Anrufe nach EN81-28 (max. 72h)
  Falls der Routine-Ruf ausbleibt, versucht WinMOS das Gerät nochmals zu aktivieren
  Falls diese Aufforderung nicht erfolgreich ist => Info auf Drucker / per SMS / per Mail
Unterstützung der Benutzer bei allen Interaktionen
1
2
3
4

## Slide 9: Notrufgerät aus Sicht des Montagebetriebes
Einfache Bedienung z. B. integrierte Tastatur
Einfache Benutzerführung Sprachbegleitet mit Klartextansage
Eingebaute Selbsttest-Funktionen erleichtert Installation
Universell einsetzbar / grosse Zubehörpalette
  Optimiert für Neuanlagen (DC) / Nachrüstungen (230AC)
  Maschinenraumsprechstelle (>30m Förderhöhe)
  Feuerwehrsprechstelle (EN81-72)
  Zweite Sprechstelle
Kompetenter und flexibler Notrufgerätehersteller

## Slide 10: Notrufgerät aus Sicht des Aufzugbetreibers
Offenes System
Der Betreiber kann das Notrufsystem beibehalten, auch wenn er die Servicefirma wechselt => Freiheit bei der Aufschaltung! => Vielseitige Identifikationsmöglichkeiten
  Sprachansage (z. B. individueller Ansagetext oder Kommissions-Nr.)
  Protokoll mit Service-Center (z. B. WinMOS)
  Protokoll mit Alarmcenter nach internationalem Standard (z. B. Ademco)
Minimierung der Fixkosten
  Parallelbetrieb von Notrufgeräten an einem Telefonanschluss
  Spezielle Notrufgeräte teilen das Amt mit einem bestehenden Anschluss (z. B. Telefon/Fax des Hauswarts oder Modem der Liftsteuerung)
  => Durchschlaufen des Amtsanschlusses durch das Notrufgerät => Der Notruf hat Priorität und das Notrufgerät trennt bei Bedarf eine bestehende Verbindung
Zuverlässige und bewährte Notrufgeräte, damit der Aufzug jederzeit betrieben werden kann
Amt

## Slide 11: Alarmierung über das GSM-Netz (Mobil-Netz)
Der Notruf über GSM ist eine kostengünstige Alternative zum Festnetz und der Aufzug kann schon während der Bauphase betrieben werden.
Jedoch sind bezüglich der Verfügbarkeit /Zuverlässigkeit folgende Punkte zu beachten:
Sicherheits-Analyse
Der Standort der GSM-Antenne muss fix sein (z. B. im Maschinenraum). Damit ist eine stabile Empfangssituation gewährleistet => Das Mitfahren auf der Kabine ist gefährlich, da der Empfang je nach Standort der Kabine variiert bzw. in der Tiefgarage sogar total ausfallen kann
Falls der GSM-Empfang ungenügend ist bzw. ganz ausfällt, muss die Anlage automatisch ausser Betrieb gesetzt werden
=> z. B. Befehl an die Liftsteuerung ins Erdgeschoss zu fahren
Vorsicht bei Prepaid Karten! Gegebenenfalls ist im Alarmfall kein Guthaben vorhanden => Abonnement oder automatische Nachladung!
Anregung an den Verband
Aus Sicht der Aufzugsbetreiber wäre ein spezielles Notruf-Abo
z. B. mit Flatrate wünschenswert

## Slide 12: Fragen
Mit wem möchten Sie lieber im Lift stecken bleiben?
oder ?
mit